## Slide 1
Всероссийская конференция “III Российский день редких земель”, 20-21 февраля 2017, Новосибирск, Россия
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНТАФТОРФЕНОЛЯТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЛАНТАНОИДОВ
Н.М. Лазарева, Б.И. Петрова, А.А. Малеева, А.А. Фагина, В.В. Кузьмичёвб, А.В. Маркинб
а) Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН, Россия, 603137, Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49
б) Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Россия, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23
Благодарности: коллективу лаборатории ПМОС (ИМХ РАН) и заведующему данной лабораторией д.х.н. М.Н. Бочкарёву.
e-mail: nikolai-lazarev@mail.ru
Целью настоящей работы являлось продолжение исследования термических свойств пентафторфенолятных комплексов Ln(OC6F5)3(Phen)x (где Ln = Pr, x = 1 (1); Eu, x = 1 (2);
Er, x = 3 (3)) [1], а именно изучение термического поведения этих комплексов в конденсированном состоянии с помощью метода термогравиметрии.
Данные комплексы синтезировались реакцией силиламидов Ln[N(SiM3)2]3 c C6H5OH в эфире в присутствии 1,10-фенантролина. В отличие от не содержащих фенантролин аналогов, комплексы 1-3 устойчивы на воздухе и возгоняются в вакууме без разложения [2-3].
Данные соединения 1-3 достаточно устойчивы в интервале температур 20-250 оС и могут применяться в качестве электролюминесцентных слоёв осаждением из газовой фазы для получения органических светоизлучающих диодов.
[1] Б.И. Петров, Н.М. Лазарев, А.А. Малеев, А.А. Фагин, М.Н. Бочкарёв. Журнал Общей химии.2016.Т.86.№6.С.989-992;
[2] А.А. Maleev, A.A. Fagin, V.A. Ilichev, M.A. Lopatin, A.N. Konev, M.A. Samsonov, G.K. Fukin,
M.N. Bochkarev. J. of Organometallic Chemistry.2013.V.747.P.126-132;
[3] A.P. Pushkarev, V.A. Ilichev, A.A. Maleev, A.A. Fagin, A.N.Konev, A.F. Shestakov, R.V. Rumyantzev, G.K. Fukin, M.N. Bochkarev. J.of Materials Chemistry.2014.V.2.P.1532-1538.